CONFIGURATION DES DISQUES DURS ET LECTEURS DE CD

SUR UNE NAPPE IDE ULTRA DMA :

La configuration des disques durs (cavaliers) se fait en fonction du type de nappe IDE utilisée.

Il existe deux types de nappes IDE :

- Les nappes IDE standards :

Ce type de nappe est assez ancien, et rarement utilisé pour les disques durs.

On les trouve plus fréquemment pour connecter les disques durs.

Les périphériques branchés dessus doivent être configurés en MAITRE ou ESCLAVE, en fonction de l’ordre qu’on veut leur donner dans le système.

Par contre, leur position sur la nappe est sans importance.

- Les nappes Ultra DMA 100 ou 133 :

Ce sont des nappes qui sont généralement repérables à leur connecteur bleu.

Ce connecteur bleu se branche sur la carte mère.

Par contre, l’ordre des périphériques, sur la nappe, est très important.

Le périphérique MAITRE doit impérativement est connecté en bout de nappe, alors que le périphérique ESCLAVE doit être connecté en milieu de nappe.

Contrairement à la nappe ide standard, la nappe UDMA refuse que les périphériques connectés soient configurés, avec les cavaliers, en MAITRE ou ESCLAVE.

La seule configuration valable des Disques Durs ou Graveurs est CABLE SELECT (position CS sur les disques).

C’est la nappe qui décidera qui est le maitre et l’esclave en fonction de la position du disque sur la nappe.